## Slide 1
Chemie pro bioinženýrství
Elektrolýza, elektrochemický potenciál, elektrody

## Slide 2: Elektrická vodivost elektrolytů
E
+
-
K
A
3. Výměna nábojů na elektrodách
Disociace na ionty
2. Migrace iontů k elektrodám
Stupeň disociace
Iontová rovnováha
Transport náboje a hmoty – difuze
Driftová rychlost - viskozita elektrolytu
Oxidace a redukce
Elektrická dvojvrstva

## Slide 3: Elektrická vodivost elektrolytů
Měrná vodivost
závisí na teplotě, při změně o 1C se změní o 2%
pro zředěné roztoky – stoupá lineárně s koncentrací
při středních koncentracích nabývá maxima
při vysokých koncentracích opět klesá (zdůvodnění):
  u silných elytů – vzájemné ovlivňování iontů
  u slabých elytů – klesá - málo disociovaných molekul
závisí na koncentraci – zavádíme molární měrnou vodivost

## Slide 4: Elektrická vodivost elektrolytů
Molární měrná vodivost
- při zřeďování se mění – změny v disociaci a interakci mezi ionty a molekulami rozpouštědla
silné elektrolyty (zcela disociovány) - klesá s rostoucí koncentrací, závislost je téměř lineární
slabé elektrolyty (koncentrace iontů dána stupněm disociace) – se ředěním zvětšuje výrazně vzrůstá s klesající koncentrací
- u velmi zředěných roztoků (c 10-3M) je vodivost elytu ovlivněna vodivostí samotného rozpouštědla

## Slide 5: Elektrická vodivost elektrolytů
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
dl
Driftová rychlost
E
+ -
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
– driftová rychlost
E – intenzita elektrického pole
b – pohyblivost iontů
Pohyblivost

## Slide 6: Elektrolýza
Transport náboje a hmoty
A
Elektrody
katoda (-) = redukce
anoda (+) = oxidace
- rozklad elektrolytů (roztoků, tavenin) elektrickým proudem

## Slide 7: Elektrolýza
q – náboj částice
z – nábojové číslo
e – elementární náboj
m – hmotnost
M – molární hmotnost
n – počet molů
I – elektrický proud
t – čas
NA – Avogadrova konstanta
F – Faradayova konstanta
Q – náboj
A – elektrochemický ekvivalent
1.Faradayův zákon
Hmotnost vyloučené látky na elektrodě je úměrná celkovému náboji, který prošel elektrolytem.

## Slide 8: Elektrolýza
2.Faradayův zákon
Podíl hmotností dvou látek vyloučených z elektrolytu stejným nábojem je v poměru jejich chemických ekvivalentů (ekvivalentových hmotností).
(více různých látek)
– nábojová čísla
– hmotnosti vyloučených látek
– molární hmotnosti
– ekvivalentové hmotnosti
I – elektrický proud
t – čas
F – Faradayova konstanta

## Slide 9: Elektrolýza
Příklad: Jak dlouho je třeba niklovat předmět o ploše 10 dm2 při proudové hustotě 3 A/m2, aby byl vyloučen povlak o tloušťce 30 mm. Relativní at. hmotnost niklu je 58,71 a hustota 8,8 g/cm3. Proudový výtěžek je 0,9.

## Slide 10: Elektrolýza
Příklad: Kolik kWh je třeba k rozkladu 1kg vody při napětí 12 V?

## Slide 11: Iontové rovnováhy na fázovém rozhraní
Fe  Fe2+ + e-
FeSO4
Fe
-
-
-
-
-
-
+
Iontová rovnováha na fázovém rozhraní

## Slide 12: Elektrická dvojvrstva
H2O
Zn
-
-
-
-
-
-
rovnováha: kov x voda
vnitřní vrstva (nabitý povrch) - součást pevné fáze na povrchu o tloušťce jednoho iontu (plocha nese el. náboj)
vnější vrstva - nabitý povrch přitahuje protiionty, které neutralizují jeho náboj
potenciálový rozdíl

## Slide 13: Elektrická dvojvrstva
Elektrolytický rozpouštěcí tlak – síla, která uvolňuje kationty z kovu do roztoku
velký rozpouštěcí tlak – méně ušlechtilé kovy
malý rozpouštěcí tlak – ušlechtilé kovy
– výsledek působení elektrolytického rozpouštěcího tlaku a osmotického tlaku na rozhraní elektroda - elektrolyt
Osmotický tlak – tlak iontů kovu již přítomných v elektrolytu (působí proti rozpouštěcímu tlaku)
- usazuje ionty z roztoku na elektrodu (do krystal. mřížky)
- brání uvolňování kationtů z elektrody

## Slide 14: Elektrická dvojvrstva
Méně ušlechtilý kov
kationty kovu přecházejí do elektrolytu
elektroda se nabíjí záporně – přitahuje k sobě kationty z elektrolytu vznik dvojvrstvy
Ušlechtilý kov
kationty kovu z roztoku se vylučují na elektrodě
elektroda se nabíjí kladně – přitahuje k sobě záporně nabité ionty vznik dvojvrstvy
Beketova řada kovů – stupnice ušlechtilosti kovů – udává na jaký potenciál (-,+) se daný kov v roztoku své soli nabíjí

## Slide 15: Standardní elektrodové potenciály
ion | j (V) | ion | j (V) | Ion | j (V) | ion | j (V) | Ion | j (V)
Li+ | -3,01 | Na+ | -2,71 | Zn2+ | -0,76 | Ni2+ | -0,23 | Cu+ | 0,52
Rb+ | -2,98 | Mg2+ | -2,38 | Ga3+ | -0,52 | Sn2+ | -0,14 | Hg2+ | 0,80
Cs+ | -2,92 | Ti2+ | -1,75 | Fe2+ | -0,44 | Pb2+ | -0,13 | Ag+ | 0,80
K+ | -2,92 | Be2+ | -1,70 | Cd2+ | -0,40 | D+ | -0,003 | Pd2+ | 0,83
Ba2+ | -2,92 | Al3+ | -1,66 | In3+ | -0,34 | H+ | 0 | Ir3+ | 1,00
Ca2+ | -2,84 | Mn2+ | -1,05 | Co2+ | -0,27 | Cu2+ | 0,34 |  | 

## Slide 16: Elektrochemický potenciál
Elektrický potenciál – práce potřebná k přenesení náboje 1C z nekonečné vzdálenosti přes elektrolyt do vnitřku kovové elektrody.
Vnitřní
Vnější
práce potřebná k přenesení náboje z nekonečna do těsné blízkosti ( m) kovové fáze
dána nábojem iontů elektrické dvojvrstvy
dána přenosem náboje přes fázové rozhraní z elektrolytu do kovové fáze
určena kvalitou povrchu kovu – povrchové dipóly

## Slide 17: Elektrochemický potenciál
-
-
-
-
-
-
Povrchové dipóly – elektrony v kovu se uvolní a vytvoří na povrchu elektronovou vrstvu, která spolu s vnitřními kladnými ionty tvoří dipólový povrch kovu

## Slide 18: Elektrochemický potenciál
nosiči náboje – ionty přenos náboje a hmoty
nelze oddělit práci elektrickou a chemickou
Elektrochemický potenciál – celková práce potřebná k přenesení náboje 1C a jemu odpovídajícího množství hmoty.
– nábojové číslo
– elektrický potenciál
– elektrochemický potenciál
– chemický potenciál
F – Faradayova konstanta

## Slide 19: Nernstova rovnice
+

## Slide 20: Typy elektrod
I. druhu (kationtové, aniontové)
II. druhu
Redox
Speciální (membránové, oxidové)
elektroda + elektrolyt = poločlánek

## Slide 21: Typy elektrod
Elektrody I. druhu – elektroda v roztoku svých iontů
kov
roztok
Kationtové – rovnováha nastává mezi kovem a jeho kationtem

+ =
+

## Slide 22: Typy elektrod
Vodíková elektroda (plynová)
H2
H2
Pt
+
= 0) standardní vodíková elektroda

## Slide 23: Typy elektrod
Aniontové – rovnováha nastává mezi nekovem a jeho aniontem
nekov
roztok

+ =
+
Chlórová elektroda
+

## Slide 24: Typy elektrod
Elektrody II. druhu – kovová elektroda pokryta svojí málo rozpustnou solí, která má společný iont v roztoku svých iontů
kov
sůl
roztok


## Slide 25: Typy elektrod
Kalomelová elektroda
Pt
KCl
Hg
Hg2Cl2


## Slide 26: Typy elektrod
Redox elektrody – platinový plíšek ponořený do roztoku obsahujícího ionty ve dvou oxidačních stupních
- elektroda se v roztoku oxidačního nebo redukčního činidla nabíjí, i když s ním nereaguje
+ =
Petersonova rovnice
+
Fero-feri elektroda

+
+

## Slide 27: Typy elektrod
Iontově selektivní elektrody (speciální)
HCl
Skleněná elektroda (referenční)
tl. 0,01-0,1 mm
Membránové


vnitřní roztok – membrána - vnější roztok